| Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement -=-=-=- |  | BURKINA FASO -=-=- Unité - Progrès – Justice |
| --- | --- | --- |
| Secrétariat Général -=-=-=- |  |  |
| Direction Générale des Ressources en Eau -=-=-=- Direction des études et de l’information sur l’Eau |  |  |
| Note d’information N°2018-10 |
|  | SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D’EAU AU 10 SEPTEMBRE 2018 |  |
|  |  | Septembre 2018 |

La situation de remplissage des retenues d’eau suivies par le Service Hydrologique National à la date du 10 Septembre 2018 se présente de la façon suivante :

Par rapport à la situation de 2017 à la même date:

- les volumes enregistrés aux barrages de Bagré, de Kompienga, de Ziga, de Loumbila, de Ouagdougou, de Titao, de Louda, de Ouahigouya, de Séguénéga, de Goinré, de Dourou de Tougou, et  du Lac Bam  dans le bassin versant du Nakanbé, de Moussodougou, de Toussiana et de la Lobi dans le bassin versant de la Comoé, de Vy dans le bassin versant du Mouhoun, de la Tapoa dans la bassin versant du Niger sont excédentaires (niveau de remplissage supérieur à celui de l’année précédente à la même période) avec un excédent de remplissage allant de 70 milles m3 (Barrage de Ouaga(2+3)) à 561,40 millions de m3 (Barrage de Bagré);

- Les volumes enregistrés aux barrages de Seytenga et de Liptougou dans la bassin versant du Niger accusent quant à eux un déficit de remplissage (niveau inférieur à celui de l’année précédente à la même période) allant de 200 milles m3 (Barrage de Liptougou) à 2,95 millions de m3 (barrage de Seytenga);

- Quant au barrage de Yaran (Sourou), les informations à la date du 10 septembre 2018 ne sont pas disponibles car le lecteur est injoignable.

Par rapport à la moyenne interannuelle à la même date:

- les volumes enregistrés aux barrages de Bagré, de Ziga, de Loumbila, de Ouaga(2+3), de Titao, de Louda, de Ouahigouya, de Séguénéga, de Goinré, de Dourou, de Tougou et du Lac Bam dans le bassin versant du Nakanbé,  de Vy dans le bassin versant du Mouhoun, de Liptougou, de Seytenga et de la Tapoa dans le bassin versant du Niger, de Moussodougou, de Toussiana et de la Lobi dans le bassin versant de la Comoé sont excédentaires (niveau de remplissage supérieur à celui de la moyenne interannuelle) avec un excédent de remplissage allant de 220 milles m3 (Barrage de Vy) à 372,50 millions de m3 (Barrage de Bagré);

- Le volume enregistré au barrage de Kompienga dans le bassin versant du Nakanbé accuse un déficit de remplissage (niveau inférieur à celui de la moyenne interannuelle) de 58 millions de m3 (Barrage de Kompienga);

- Quant au barrage de Yaran (Sourou), les informations à la date du 10 septembre 2018 ne sont pas disponibles car le lecteur est injoignable.

Par rapport à la capacité de remplissage de chaque retenue d’eau:

- dix sept  (17) retenues d’eau déversent (taux de remplissage supérieur à 100%) à la date du 10 Septembre 2018. Il s’agit du barrage de :

- Moussodougou avec une lame d’eau de déversement de 114 cm;

- Ziga et Goinré avec une lame d’eau de déversement de 100 cm chacun;

- Titao avec une lame d’eau de déversement de 42cm;

- Tougou avec une lame d’eau de déversement de 40 cm;

- Dourou et Vy avec une lame d’eau de déversement de 38 cm chacun;

- Liptougou avec une lame d’eau de déversement de 34 cm;

- Seytenga avec une lame d’eau de déversement de 20 cm;

- Louda, Ouahigouya et Séguénéga avec une lame d’eau de déversement de 14 cm chacun;

- Bagré avec une lame d’eau de déversement de 13 cm;

- Tapoa avec une lame d’eau de déversement de 7 cm;

- Ouaga (2+3) avec une lame d’eau de déversement de 4 cm;

- Loumbila avec une lame d’eau de déversement de 2 cm;

- et du Lac Bam avec une lame d’eau de déversement de 44 cm.

- deux (02) retenues d’eau ont un bon taux de remplissage (taux de remplissage compris entre 75% et 100% de la capacité totale du barrage) à la date du 10 Septembre 2018. Il s’agit du barrage de :

- Lobi avec un taux de 91,32% ;

- Toussiana avec un taux de 80,56%.

- une (01) retenue d’eau a un faible taux (taux de remplissage compris entre 25% et 50% de la capacité totale du barrage)  à la date du 10 Septembre 2018, il s’agit du barrage de Kompienga avec un taux de 47,41%.

- Quant au barrage de Yaran (Sourou), les informations à la date du 10 septembre 2018 ne sont pas disponibles car le lecteur est injoignable.

NB : Appréciation des critères de classification du taux de remplissage des retenues d’eaux,

Si le taux de remplissage d’un barrage au jour « n » est :

- inférieur à 25% de sa capacité totale, le taux de remplissage est dit très Faible ;

- compris entre 25% et 50%, le taux de remplissage est dit Faible ;

- compris entre 50% et 75%, le taux de remplissage est dit moyen ;

- compris entre 75% et 100%, le taux de remplissage est dit Bon ;

- supérieur ou égale 100%, le Barrage déverse : si la cote est comprise entre la cote de déversement et la cote des plus hautes eaux, le taux de remplissage est supérieur à 100%.

Tableau 1: Situation de remplissage des retenues d'eau au  10 Septembre 2018.

| Barrages | Provinces | Capacité totale en millions de m3 | 10-sept-18 | 10-sept-17 | Moyenne interannuelle | Ecart 10 septembre 2018 et 10 septembre 2017 en Millions de m3 | Ecart 2018-Moyenne interannuelle en Millions de m3 | Observations sur le remplissage au 10 septembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Volumes stockés (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) | Volumes stockés (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) | Volumes (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) |  |  |  |
| Goinré | Yatenga | 11.2 | 17.54 | 156.61 | 16.27 | 145.27 | 7.23 | 64.55 | 1.27 | 10.31 | déverse |
| Tougou | Yatenga | 4.27 | 6.4 | 149.88 | 4.85 | 113.58 | 4.63 | 108.43 | 1.55 | 1.77 | déverse |
| Titao | Loroum | 5.8 | 8.48 | 146.21 | 6.06 | 104.48 | 5.53 | 95.34 | 2.42 | 2.95 | déverse |
| Ziga | Oubritenga | 200 | 282.6 | 141.30 | 240.41 | 120.21 | 235 | 117.50 | 42.19 | 47.60 | déverse |
| Lac Bam | Bam | 41.102 | 53.5 | 130.16 | 41.573 | 101.15 | 39.9 | 97.08 | 11.93 | 13.60 | déverse |
| Vy | Balés | 1.5 | 1.92 | 128.00 | 1.64 | 109.33 | 1.7 | 113.33 | 0.28 | 0.22 | déverse |
| Dourou | Passoré | 90.6 | 112.88 | 124.59 | 102.3 | 112.91 | 110 | 121.41 | 10.58 | 2.88 | déverse |
| Seguenega | Yatenga | 1.77 | 2.1 | 118.64 | 1.85 | 104.52 | 1.78 | 100.56 | 0.25 | 0.32 | déverse |
| Moussodougou ou comoé | Comoé | 37.793 | 44.25 | 117.09 | 27.2 | 71.97 | 32.2 | 85.20 | 17.05 | 12.05 | déverse |
| Liptougou | Gnagna | 40 | 46.8 | 117.00 | 47 | 117.50 | 30 | 75.00 | -0.20 | 16.80 | déverse |
| Seytenga | Séno | 7.3 | 8.37 | 114.66 | 11.32 | 155.07 | 7.93 | 108.63 | -2.95 | 0.44 | déverse |
| Ouahigouya | Yatenga | 3.5 | 3.94 | 112.57 | 3.72 | 106.29 | 2.48 | 70.86 | 0.22 | 1.46 | déverse |
| Louda | Sanmatenga | 3.2 | 3.56 | 111.25 | 3.2 | 100.00 | 1.89 | 59.06 | 0.36 | 1.67 | déverse |
| Tapoa | Tapoa | 13.23 | 14.08 | 106.42 | 12.97 | 98.03 | 12.5 | 94.48 | 1.11 | 1.58 | déverse |
| Ouaga ( 2+3) | Kadiogo | 6.87 | 7.014 | 102.10 | 6.942 | 101.05 | 5.99 | 87.19 | 0.07 | 1.02 | déverse |
| Bagré | Boulgou | 1700 | 1732.5 | 101.91 | 1171.1 | 68.89 | 1360 | 80.00 | 561.40 | 372.50 | déverse |
| Loumbila | Oubritenga | 42.2 | 42.57 | 100.88 | 17.61 | 41.73 | 33.9 | 80.33 | 24.96 | 8.67 | déverse |
| Lobi ou Boudadiougou | Comoé | 6.057 | 5.531 | 91.32 | 3.124 | 51.58 | 3.23 | 53.33 | 2.41 | 2.30 | pas de déversement |
| Toussiana | Houet | 6.1 | 4.914 | 80.56 | 2.504 | 41.05 | 4.5 | 73.77 | 2.41 | 0.41 | pas de déversement |
| Kompienga | Kompienga | 2050 | 972 | 47.41 | 878.67 | 42.86 | 1030 | 50.24 | 93.33 | -58.00 | pas de déversement |
| Yaran (Sourou) | Nayala | 603 | - | - | 205.2 | 34.03 | 148 | 24.54 | - | - | - |

Figure 1: Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 2: Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 3 : Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 4 : Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 5 : Situation de remplissage au 30 Août 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 6 : Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 7 : Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.

Figure 8 : Situation de remplissage au 10 septembre 2018 , comparaison avec la situation de 2017, la moyenne inter-annuelle et la capacité nominale des barrages.