| Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement -=-=-=- |  | BURKINA FASO -=-=- Unité - Progrès – Justice |
| --- | --- | --- |
| Secrétariat Général -=-=-=- |  |  |
| Direction Générale des Ressources en Eau -=-=-=- Direction des études et de l’information sur l’Eau |  |  |
| Note d’information N°2018-12 |
|  | SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D’EAU AU 30 SEPTEMBRE 2018 |  |
|  |  | Septembre 2018 |

La situation de remplissage des retenues d’eau suivies par le Service Hydrologique National à la date du 30 Septembre 2018 se présente de la façon suivante :

Par rapport à la situation de 2017 à la même date:

- les volumes enregistrés aux barrages de Bagré, de Kompienga, de Ziga, de Loumbila, de Ouaga(2+3), de Titao, de Ouahigouya, de Séguénéga, de Dourou, Goinré et  du Lac Bam  dans le bassin versant du Nakanbé; de Moussodougou, de Toussiana et de la Lobi dans le bassin versant de la Comoé ; de Yaran dans le bassin versant du Mouhoun sont excédentaires (niveau de remplissage supérieur à celui de l’année précédente à la même période) avec un excédent de remplissage allant de 90 milles m3 (Barrage de Ouahigouya et Séguénéga) à 479.40 millions de m3 (Barrage de Bagré);

- Les volumes enregistrés aux barrages de Seytenga, Liptougou  dans la bassin versant du Niger ; de Tougou dans le bassin du Nakanbé ; de Vy dans le bassin du Mouhoun accusent quant à eux un déficit de remplissage (niveau inférieur à celui de l’année précédente à la même période) allant de 20 milles m3 (Barrage de Vy) à 1.52 millions de m3 (barrage de Tougou);

- Les volumes enregistrés aux barrages de Louda dans le bassin versant du Nakanbé et de la Tapoa dans le bassin versant du Niger sont  respectivement similaires (2.912 millions de m3 et 12.816 millions de m3) à ceux de 2017 à la même date.

Par rapport à la moyenne interannuelle à la même date:

- les volumes enregistrés aux barrages de Bagré, de Ziga, de Loumbila, de Ouaga(2+3), de Titao, de Louda, de Ouahigouya, de Dourou, de Séguénéga, de Goinré,  de Tougou et du Lac Bam dans le bassin versant du Nakanbé; de Yaran dans le bassin versant du Mouhoun; de Seytenga, de Liptougou  et de la Tapoa dans le bassin versant du Niger; de Moussodougou, de Toussiana et de la Lobi dans le bassin versant de la Comoé sont excédentaires (niveau de remplissage supérieur à celui de la moyenne interannuelle) avec un excédent de remplissage allant de 470 milles m3 (Barrage de Seytenga) à 320.5 millions de m3 (Barrage de Bagré);

- Le volume enregistré au barrage de Kompienga dans le bassin versant du Nakanbé, de Vy dans le bassin versant du Mouhoun accusent un déficit de remplissage (niveau inférieur à celui de la moyenne interannuelle)  allant de 20 milles m3 ( Barrage de Vy) à 41.40 millions de m3 (Barrage de Kompienga);

Par rapport à la capacité de remplissage de chaque retenue d’eau:

- quinze (15) retenues d’eau déversent (taux de remplissage supérieur à 100%) à la date du 30 Septembre 2018. Il s’agit du barrage de :

- Goinré avec une lame d’eau de déversement de 92 cm ;

- Ziga avec une lame d’eau de déversement de 50 cm ;

- Toussiana avec une lame d’eau de déversement de 36 cm ;

- Vy avec une lame d’eau de déversement de 30 cm ;

- Dourou avec une lame d’eau de déversement de 27 cm ;

- Moussodougou avec une lame d’eau de déversement de 25 cm ;

- Bagré avec une lame d’eau de déversement de 23 cm ;

- Ouaga (2+3) avec une lame d’eau de déversement de 21 cm ;

- Titao avec une lame d’eau de déversement de 11 cm ;

- Yaran, Tougou et Liptougou  avec une lame d’eau de déversement de 9 cm chacun ;

- Séguénéga avec une lame d’eau de déversement de 3 cm ;

- Seytenga avec une lame d’eau de déversement de 1 cm ;

- et du Lac Bam avec une lame d’eau de déversement de 30cm.

- cinq (05) retenues d’eau ont un bon taux de remplissage (taux de remplissage compris entre 75% et 100% de la capacité totale du barrage) à la date du 30 Septembre 2018. Il s’agit du barrage de :

- Loumbila avec un taux de 98.93% ;

- Ouahigouya avec un taux de 96.97% ;

- Tapoa avec un taux de 96.87% ;

- Louda avec un taux de 91%

- Lobi avec un taux de 87.17%.

- une (01) retenue d’eau a un taux moyen (taux de remplissage compris entre 50% et 75% de la capacité totale du barrage)  à la date du 30 Septembre 2018, il s’agit du barrage de Kompienga avec un taux de 53.10%.

NB : Appréciation des critères de classification du taux de remplissage des retenues d’eaux,

Si le taux de remplissage d’un barrage au jour « n » est :

- inférieur à 25% de sa capacité totale, le taux de remplissage est dit très Faible ;

- compris entre 25% et 50%, le taux de remplissage est dit Faible ;

- compris entre 50% et 75%, le taux de remplissage est dit moyen ;

- compris entre 75% et 100%, le taux de remplissage est dit Bon ;

- supérieur ou égale 100%, le Barrage déverse : si la cote est comprise entre la cote de déversement et la cote des plus hautes eaux, le taux de remplissage est supérieur à 100%.

Tableau 1: Situation de remplissage des retenues d'eau au  30 Septembre 2018.

| Barrages | Provinces | Capacité totale en millions de m3 | 30-sept-18 | 30-sept-17 | Moyenne interannuelle | Ecart 30 septembre 2018 et 30 septembre 2017 en Millions de m3 | Ecart 2018-Moyenne interannuelle en Millions de m3 | Observations sur le remplissage au 20 septembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Volumes stockés (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) | Volumes stockés (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) | Volumes (Millions de m3) | Taux de remplissage (%) |  |  |  |
| Goinré | Yatenga | 11.2 | 16.8 | 150.00 | 15.84 | 141.43 | 7.01 | 62.59 | 0.96 | 9.79 | déverse |
| Vy | Balés | 1.5 | 1.84 | 122.67 | 1.86 | 124.00 | 1.86 | 124.00 | -0.02 | -0.02 | déverse |
| Lac Bam | Bam | 41.102 | 49.42 | 120.24 | 44.693 | 108.74 | 37.2 | 90.51 | 4.727 | 12.22 | déverse |
| Ziga | Oubritenga | 200 | 238.13 | 119.07 | 221.35 | 110.68 | 205 | 102.50 | 16.78 | 33.13 | déverse |
| Dourou | Passoré | 90.6 | 106.25 | 117.27 | 95.4 | 105.30 | 92.4 | 101.99 | 10.85 | 13.85 | déverse |
| Titao | Loroum | 5.8 | 6.472 | 111.59 | 5.662 | 97.62 | 5.36 | 92.41 | 0.81 | 1.112 | déverse |
| Ouaga ( 2+3) | Kadiogo | 6.87 | 7.61 | 110.77 | 6.943 | 101.06 | 5.75 | 83.70 | 0.667 | 1.86 | déverse |
| Tougou | Yatenga | 4.27 | 4.7 | 110.07 | 6.223 | 145.74 | 4.13 | 96.72 | -1.523 | 0.57 | déverse |
| Yaran (Sourou) | Nayala | 603 | 650.53 | 107.88 | 471.68 | 78.22 | 363 | 60.20 | 178.85 | 287.53 | déverse |
| Seguenega | Yatenga | 1.77 | 1.85 | 104.52 | 1.758 | 99.32 | 1.72 | 97.18 | 0.092 | 0.13 | déverse |
| Liptougou | Gnagna | 40 | 41.8 | 104.50 | 43 | 107.50 | 24.8 | 62.00 | -1.2 | 17 | déverse |
| Bagré | Boulgou | 1700 | 1760.5 | 103.56 | 1281.1 | 75.36 | 1440 | 84.71 | 479.4 | 320.5 | déverse |
| Moussodougou ou comoé | Comoé | 37.793 | 39.132 | 103.54 | 29.814 | 78.89 | 35.1 | 92.87 | 9.318 | 4.032 | déverse |
| Toussiana | Houet | 6.1 | 6.16 | 100.98 | 2.86 | 46.89 | 5.09 | 83.44 | 3.3 | 1.07 | déverse |
| Seytenga | Séno | 7.3 | 7.37 | 100.96 | 8.54 | 116.99 | 6.9 | 94.52 | -1.17 | 0.47 | déverse |
| Loumbila | Oubritenga | 42.2 | 41.75 | 98.93 | 18.445 | 43.71 | 32.9 | 77.96 | 23.305 | 8.85 | pas de déversement |
| Ouahigouya | Yatenga | 3.5 | 3.394 | 96.97 | 3.307 | 94.49 | 2.33 | 66.57 | 0.087 | 1.064 | pas de déversement |
| Tapoa | Tapoa | 13.23 | 12.816 | 96.87 | 12.816 | 96.87 | 11.8 | 89.19 | 0 | 1.016 | pas de déversement |
| Louda | Sanmatenga | 3.2 | 2.912 | 91.00 | 2.912 | 91.00 | 1.67 | 52.19 | 0 | 1.242 | pas de déversement |
| Lobi ou Boudadiougou | Comoé | 6.057 | 5.28 | 87.17 | 3.37 | 55.64 | 3.79 | 62.57 | 1.91 | 1.49 | pas de déversement |
| Kompienga | Kompienga | 2050 | 1088.6 | 53.10 | 924 | 45.07 | 1130 | 55.12 | 164.6 | -41.4 | pas de déversement |

Figure 1: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017, la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages.

Figure 2: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages.

Figure 3: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages.

Figure 4: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages.

Figure 5: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017, la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages

Figure 6: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017, la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages.

Figure 7: situation de remplissage au 30 septembre 2018,comparée avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages

Figure 8: situation de remplissage au 30 septembre 2018, comparée avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacité nominale ces barrages

# Text boxes

Figure 1: situation de remplissage au 20 septembre 2018,comparee avec la situation de 2017,la moyenne inter annuelle et la capacite nominale ces barrage